## Slide 1: 电子器件采购注意事项
北京中聚高科科技有限公司
2017.11.30

## Slide 2: 采购渠道
立创商城
RightIC(有芯) www.rightic.cn
武汉力源
云汉芯城
冒泽 www.mouser.cn
欧时电子 RS
element14
digikey

## Slide 3: 器件种类
芯片
连接器
电容
电感
电阻
LED灯
晶振

## Slide 4: 芯片
主要名称 STM32F103R8/B||/C/D/E F407
        STM32F103C8
品牌
型号
封装
批次
货期
价格

## Slide 5: 连接器
型号 XH PH 排针 排母 同轴 SMA BNC 三同轴（公/母）
引脚间距：2.54 2.00 1.27
方向：90度 180
封装：直插 贴片
引脚数：
品牌： 康瑞 ATOM 奥度（汽车级别，pin数， 护套型号，端子，盲堵 （塑料），防水塞）
型号：MX3.0 STM90° 2*1P MX3.0 STM90° 2*1P 1*3插件
2*6插件 2.54间距 2*3 的排针
注意点：连接器的角度分为90°和180° ，90°的是侧着焊接，用在传感器板子电源部分，180°的用在屏幕板子，直插，如果需要做线要买配套插件。排针需要确定引脚间距，规格。康瑞电子很多器件名称类似，注意核对好物料和规格书

## Slide 6: 电容
种类 陶瓷电容，电解电容（有极性），钽电容（有极性）
容值 220pF 100nF 10uF
封装 0402 0603 0805 1206 6032 直插，贴片
耐压值：6.3 10 12 16 25 35 50 63 100
尺寸：电解电容
品牌：村田
精度：10% 5% 20%

## Slide 7: 电容
请列举常用的型号和采购注意事项
种类：常用的有贴片电容，钽电容，电解电容。
品牌
容值
精度
封装
耐压值

## Slide 8: 电感
种类： 功率电感（体积） 信号用电感（贴片）
品牌
电感值 功率类1uH~100uH 信号1nH~10uH
精度 10%
封装 功率类 4*4 5*5 高度 0603 0402 0805
饱和电流 功率 最大电流1A
自谐频率

## Slide 9: 电阻
请列举常用的型号和采购注意事项
品牌
阻值
精度
封装 0402 ~1206 直插
功率 1/8 1/4 封装越大 功率越大
温漂
高频性能

## Slide 10: LED灯
常用的型号：
1：LED灯珠从型号来讲一般分为：直插型，贴片型，大功率。
封装：直插 直径phi3 phi5 贴片0603 0805 1206
方向： 直插 侧贴
电流大小
颜色
2：直插的常见的有草帽灯，圆头，平头，灯体尺寸分为：F3 F5 F8 F10
3：贴片灯常见的有0603 1206.0805.020.3528.2835.5050.5630.5730.2030等。大多用于照明和灯饰。
4：大功率是指0.5W功率以上的，如1W 3W 5W 10W 20W.50W100W等，多常见于照明产品应用。
5：食人鱼分为平头型，等，大都用于照明，汽车灯。
6：LED灯应用广泛，电子，电器，通讯，照明，其中家用的常见的为直插的草帽灯， 贴片 灯的3528.2835.5050.5630.5730。大功率常见的有1-3-5-10W。

## Slide 11: 注意事项：采购LED灯需注意的几个问题
1.价格
由于灯具的外壳材质的不同，所以价格也不尽相同。
2.LED灯珠数量
一般成品灯，看似同样的灯具，实际里面的灯珠数量是有差异的，其LED灯珠数量的不一样，当然价格也就不一样。LED灯具上面有多少颗LED，这才是客户应该比较关心的。
3.LED灯亮度
LED灯不同的颜色会有不同的发光强度，常用单位是mcd，即毫坎德拉。数值越高，说明发光强度越大，也就是越亮。这是选择LED灯具的重要指标，亮度要求越高的灯带价格越贵，这是因为高亮度的LED芯片价格偏贵。
4.LED芯片
芯片产地决定价格、也决定灯具的质量问题，客户可以经常通过了解LED灯上使用的LED芯片供应商来确定LED灯的质量高低，因为决定LED的价格因素最大的就是芯片。所以，了解了芯片供应商，就可以大致的确定LED灯的价格范围，这是有经验的采购商评估供应商的有效手段之一。
5.LED封装
分树脂封装和硅胶封装。树脂封装的价格要便宜一些，因为散热性能稍差，其他都是一样。硅胶封装的散热性能好，因此价格要比树脂封装的稍贵一点。
6．LED的颜色
有很多小的封装厂由于没有分光分色机，这样对于品质就很难保证。没有经过分光分色的LED，其颜色一致性较差，当然价格差异也就比较大。

## Slide 12: 晶振
频率： 8MHz 26MHz 21.948M 1808M
封装：直插 贴片 3225 5032
引脚个数： 4 2 3
电气种类： 有源（4脚） 无源（4脚 2脚）
匹配电容：10pF
精度：10ppm
品牌：村田，EPSON(爱普生)， YXC， LC（26MHz）
型号：X1E000021081900
封装：SMD-3225_4P
批次

## Slide 13: 1.按整盘采购
2.固定渠道
3.货期和价格