## Slide 1: 2016年度年终总结
冯斌
北京中聚高科有限公司

## Slide 2: 目录
胎压产品优化（小屏，发射器下载器，显示器下载器）
低功耗温度监测模块
半导体参数测试仪(无机，有机)
10fA精度前置放大器
电化学工作站
高电压弱电流测试仪
技术体系总结

## Slide 3: 胎压产品优化
小屏（抗干扰）
发射器下载器
显示器下载器
PC
SP37_CodeLoader
USB to UART
TARGET
TARGET
UART
PRINTER

## Slide 4: 低功耗温度监测模块
LPUART的应用
STM32 L0系列MCU的使用（Cube及CubeMX应用）
宽温度范围芯片及电路的设计
数码管显示驱动电路及代码
热电偶测量驱动电路及代码

## Slide 5: 半导体参数测试仪
基本需求：直流电压输出（±24V），直流电压测量（±24V）， 直流电流测量（±1pA~±20mA） 交流电压输出含直流偏置（±24V），交流电压测量（±24V）， 交流电流测量（±1pA~±20mA）
检验指标：电压输出精度，电压测量精度，电流测量精度
功能特性：V-I，I-t， V-t，c-V，c-t，R-t, V-R, P-t
输出特性：直流定点，扫描，阶梯，正弦，三角，锯齿，方波，脉冲
常规应用：半导体器件（二极管，三极管，传感器），电容器，光电二级管，电感器
技术特点：电流测量，测量参数固定，有源无源器件均可以测量
特殊功能：自动校准，LXI

## Slide 6: 半导体参数测试仪
DUT
DRAIN
GATE
SOURCE
DAC & ADC&OPAMP
DAC & ADC&OPAMP
DAC & ADC&OPAMP
USB
MCU
LOGIC
CALCULATION
CONTROL
COMMUNICATION
CALIBRATION

## Slide 7: 半导体参数测试仪
SET VOLTAGE
RANGE SELECT
SILENT TIME
SAMPLING
RANGE SELECT
UPDATE DATA
测试流程
准确度，精确度，分辨率，带宽（输出和输入），采样率，更新速率， 通信速率，Slew Rate

## Slide 8: 10fA前置放大器的设计
SAMPLE
设计方案核心
- 芯片选型 - 电源处理
- 器件选型 - 滤波电路
- 连接器选型
- 屏蔽处理
SIGNAL
GUARD
GROUND

## Slide 9: 电化学工作站
请参考上次讨论内容《电化学工作站设计思路》
ANALOG
SIG IN
SIG OUT1
SIG OUT2
Relay
DIGITAL
SIG OUT
SIG IN1
SIG IN2
Relay
PC
USB TO UART
LOGIC
CALCULATION
CONTROL
UI

## Slide 10: 高电压弱电流测试仪
基本需求：输出高压，测量电流
技术特点：电压从0~100%可调，快速粗电流测量，低速精密电流测量，电压在线可调，超高精度，软开关
功能特性：V-I曲线含电压测量
输出特性：0~1000V，最大输出电流10mA, Pmax=10W，输出波形包括正弦，三角，锯齿，方波，直流
测量指标：1nA~10mA

## Slide 11: 高电压弱电流测试仪
ANALOG
DUT
HV
MEASUREMENT
LOGIC
CALCULATION
CONTROL
USB

## Slide 12: 技术体系总结
STM32CUBE的广泛使用
STML0系列和STM32F4高性能系列芯片的使用
弱电流的测量